## Slide 1: 第四章 双极结型三极管及放大电路基础
4.1 半导体三极管(BJT)
4.2 共射极放大电路
4.3 放大电路的分析方法
4.4 放大电路静态工作点的稳定问题
4.5 共集电极放大电路和共基极电路
4.6 组合放大电路
4.7 放大电路的频率响应
1

## Slide 2: 4.1 半导体三极管(BJT) 双极晶体管的诞生
美国贝尔实验室(Bell-Lab) , William Shockley领导的研究小组， 1947年12月,发现了晶体管效应。 1948年1月，Shockley完成pn结理论
1956年，W. Shockley, John Bardeen, Walter Brattain获诺贝尔物理奖

## Slide 3: 4.1 双极型晶体管
Bipolar Junction Transistor(BJT)
4.1.1 晶体管的结构及类型
结构特点：由两个相距很近、方向相反的PN结组成。
不对称：e 掺杂浓度高面积小；c 掺杂浓度低面积大。 必要条件：基极宽度远小于少子扩散长度（微米级）。
发射区
emitter
收集区
collector
基区
base
发 射 极
e
收 集 极
c
N++ P+
N
P+ +
基极b
N + P
发 射 结
收 集 结

## Slide 4: 4.1.2 放大状态下BJT工作原理
B
E
C
N
N++
P+
1.BJT内部载流子的传输过程
(1)两个结都反偏： 截止、无放大效果；
(2)两个结都正偏： 导通、无放大效果；
(3)一个正偏一个反偏： 有放大效果！为什么?

## Slide 5: 4.1.2 放大状态下BJT工作原理
B
E
C
N
N++
P+
VBB
Rb
1.BJT内部载流子的传输过程
发射结正偏 集电结反偏
VCB
VBE
VCC
Rc
VBE ≈VON

## Slide 6: 4.1.2 放大状态下BJT工作原理
N
P+
B
E
发射结正偏， 发射区电子不 断向基区扩散， 形成发射极电 流IEN。
1.BJT内部载流子的传输过程
C
N++
↓IEN
电场
电场
VBB
Rb
VCC
Rc

## Slide 7: 4.1.2 放大状态下BJT工作原理
Rc
N
P+
E
VBB
VCC
IBN
N++
↓IEN
从发射结扩散到基区的多 数电子在集电结反偏电压
作用下漂移，被扫入集电
结而被收集，形成ICN。
电场
电场
Rb
I
CN
1.BJT内部载流子的传输过程
C
进入P区的电子少部 分与基区的空穴复合，
形成电流IBN 。 B
BE
放大：V 的微小增量，导
致IB的较小增量，以及ICN
的等比例大幅增量！
EN
CN
I = I + I
BN

## Slide 8: 4.1.2 放大状态下BJT工作原理
Rc
N
P+
B
E
VBB
Rb
VCC
IBN
N++
↓IEN
电场
电场
I
CN
1.BJT内部载流子的传输过程
C
ICBO
集电结反偏，有少子 形成的反向电流ICBO
基区空穴向发
射区的扩散形
成IEP。
I
EP

## Slide 9: 4.1.2 放大状态下BJT工作原理
Rc
N
P+
B
E
VBB
Rb
VCC
IBN
N++
↓IEN
电场
电场
I
CN
1.BJT内部载流子的传输过程
C
ICBO
I
EP
IE = IEN+IEP
IB
IB=IEP+IBN - ICBO
IC = ICN + I
CBO
IE = IC + IB

## Slide 10: 基极必须在输入 回路中才有好的 放大效果！
B
E
C
IB
IE
IC
NPN型
B
E
C
IB
IE
IC
PNP型
c
e
iE
iC
c
e (a)
b
iB
iC
b (c)
输出 回路
输入
回路
e
c (b)
b
iB
iE
b入c出
b入e出
e入c出
共发射极
共集电极
共基极
4.1.2 放大状态下BJT工作原理
2.BJT的符号和常见连接方式

## Slide 11: 4.1.2 放大状态下BJT工作原理
扩散到C区的电流ICN与E区注入电流IE的比例关系
3. BJT的电流分配关系
I B
IE
共基极直流电流放大系数 :   ICN
 IC   IE  ICBO
 IC   IE

IB    IB
1 
 ICN  ICBO
IC
IE  IC  IB  IC / 
 IC 
集电极电流IC受基极电流IB控制的关系
（比如0.99）
共发射极直流电流放大系数：   ICN   （比如99）
 (1  )IB
IC   IB
IE  IB  IC
1  

## Slide 12: 4.1.3 BJT的V-I特性曲线
vCE 1V
vCE=0V
vCE =0.5V
vBE(V)
0
0.4
0.8
CE
iB  f (vBE )|v
常数
共射极连接(Common Emitter Circuit)
(1) 输入特性
iB(A)
Jc反偏；
Jb导通后 Jc零偏；
Jb和Jc并联

## Slide 13: 4.1.3 BJT的V-I特性曲线
2
3
iC (mA )
4
1
IB=0, iC=ICEO~0
iC  f (vCE ) |
iB =常数
(2) 输出特性
截止区:
vBE< 死区电压，Je&Jc非正偏 iB=0, iC=ICEO
0
v (V)
2
4
6
8
CE
共射极连接

## Slide 14: 4.1.3 BJT的V-I特性曲线
iC (mA )
1
2
3
4
20A
IB=0
40A
60A
80A
100A
放大区： Je正偏Jc反偏 vBE =导通电压
_
iC = iB
0
8
(V)
v
2
4
6
CE
常用三极管
β: 50~100
(2) 输出特性
iC  f (vCE ) |
iB =常数
共射极连接

## Slide 15: 4.1.3 BJT的V-I特性曲线
iC (mA )
1
2
3
4
0
2
4
6
8
20A
IB=0
vCE (V)
40A
60A
80A
100A
(2) 输出特性
iC  f (vCE ) |
iB =常数
饱和区： Je正偏&Jc正偏， vBE ~ 0.7V (VON)， vBC > 0.4V (VTH)， vCE < 0.3V，
iC受 iB影响很小
共射极连接

## Slide 16: 4.1.3 BJT的V-I特性曲线
输出特性三个区域的特点对比
共射极连接
♥
 | 发射结Je | 集电结Jc | 电流关系
截止区 | 非正偏 | 非正偏 | iB=0, iC=ICEO 0
放大区 | 正偏 | 反偏 | iC=iB , vBE 0.7V
饱和区 | 正偏 | 正偏 | iB >iC , vCE < 0.3V

## Slide 17
例：测量三极管三个电极对地电位如图. 试判断三极管的工作状态。
2.3V
T
8V
3V
3.7V
( a )
T
12V
3V
( b )
T
3.2V
3V
3.7V
( c )
练习
T
3.7V
3V
( d )

## Slide 18: 4.1.4 晶体管的主要参数
①共发射极电流放大系数
1. 电流放大系数
IB
IE
 IC
显然，  <1，一般约为 0.97~ 0.99。
IC  1
IE  IC IE IC  1
1 
 


1  -1 1  
  
1  
直流   IC
交流
C
c
B
b
vCE
i
i

i
 
i
②共基极电流放大系数
直流
交流
C
c
E e
CB
v
i
i
i

 
i
IB
IE
IC

## Slide 19
在以后的计算中，一般作近似处理： = 
iE  iB  iC  (1  )iB
温度升高， β增加
4.1.4 晶体管的主要参数 1.
例：某晶体管，已知VCE=6V时：
电流放大系数
IB 0.04
IB = 40 A, IC =1.5 mA; IB = 60 A, IC =2.3 mA。 求此状态下该晶体管的共射极电流放大系数。
  IC = 1.5 =37.5
=40
2.3 1.5
  IC =
IB 0.06  0.04
IB
IE
IC

## Slide 20: 4.1.4 晶体管的主要参数 2. 极间反向电流
(1) 集电极-基极反向饱和电流 ICBO
ICBO是集电结反偏由少子的漂移形成 的反向电流。
O(Open)
(2) 集电极-射极反向饱和电流 ICEO
（穿透电流
）
ICEO= (1+)ICBO
三极管对温度敏感： 当温度上升时，
ICEO增加很快，所以 IC也相应增加。
温度每升高10℃，I
CBO
增加一倍。
IB
IE
IC

## Slide 21: 4.1.4 晶体管的主要参数
(1) 集电极最大允许电流ICM
IC上升会导致值下降，当值 下降到正常值的2/3时的集电极 电流即为ICM。
过损耗区
ICM
V(BR)CEO
安全区
(2) 集电极最大允许耗散功耗PCM
IC 流过三极管发出的焦耳热： PC = iC vCE
必定导致结温上升，所以PC 有 限制。
PC  PCM
3. 极限参数
IB
IE
IC
iC
iB
vCE

## Slide 22: 4.1.4
(3) 反向击穿电压
①V(BR)EBO
C open, JE的反向击穿电压.
普通晶体管该电压值比较小，只有几伏.
②V(BR)CBO
E open, JC的反向击穿电压
③V(BR)CEO
B open，C—E间的反向击穿电压
当VCE 超过一定的数值时，ICEO明显增大，JC就会被击穿
V(BR)CBO＞ ＞ V(BR)CEO＞V(BR) EBO
手册上给出的数值是25C、基极开路时的击穿电压V(BR)CEO
IB
IE
IC
晶体管的主要参数
3. 极限参数

## Slide 23: 4.1 半导体三极管 BJT
23
本节小结
理解：半导体三极管的工作原理、受温度的影响 掌握：半导体三极管的符号、伏安特性 预习：BJT基本共射放大电路
作业
4.1.1 4.1.2
问题？