## Slide 1: 3 半导体二极管及其基本电路
  半导体基础知识 （Semiconductor）
  PN结的形成及特性 (PN Junction) 3.3 半导体二极管 (Diode)
3.4 二极管基本电路及其分析方法
3.5 特殊二极管

## Slide 2: 3.2.2 PN结的单向导电性
R
E
内电场
外电场
变薄
P
N
+
正偏PN结导通，电阻小
内电场被削弱，多子扩 散加强，电源不断提供 载流子，形成多子的扩 散电流。
_
PN结正向导通时 承受的电压低。
空间 电荷 区

## Slide 3: 3.2.2 PN结的单向导电性
内电场
外电场
N
P
R
E
反偏PN结截止，电阻大
掺杂浓度低
空间电荷区宽
耐压能力强
变厚
空间 电荷 区
内电场加强，多子的扩 散受抑制。少子漂移加 强，但少子数量有限， 只能形成较小的反向电 流。

## Slide 4: PN junction
PN结正偏： P 加高电平 N 加低电平
外电场
抵消自建内电场，促进多子扩散，空间电荷区缩小， 电阻小，导通。
外电场
PN结反偏： P 接低电平 N 加高电平
增大内电场，促进少子漂移，空间电荷区增大， 电阻大，几乎不导电。
P型区
N型区
参见《半导体器件物理》
单向
导电性

## Slide 5: 3.2.2 PN结的单向导电性
• 反向饱和电流IS 与材料、工艺有关，随温度升高而显著上升；
•
v V
D T
iD  IS (e
1)
PN结的伏安特性
vD
IS
T↑
反向击穿 -VBR
0 V
TH
阈值电压
VON 导通电压
热电压VT =kT /q。 VT =26mV @T=300K(室温) 。
温度稳定性差的主要
体现及其原因？
伏安特性的表达式
D
VT
I ev
S
-IS
正偏
反偏
(μA)
iD
(mA)·

## Slide 6: 3.2.3 PN结的击穿特性
PN结的伏安特性
0
vD
PN结反偏时电压过大可能发生击穿，击穿电压 VBR
雪崩击穿 Avalanche
齐纳击穿 Zener
（均可逆)
击穿电流过大时PN结热击穿， iD
热击穿不可逆！
-VBR
Breakdown

## Slide 7: 3.3 半导体二极管 diode
3.3.1 基本结构
PN 结加上管壳和引线，就成为半导体二极管。
引线
外壳
触丝线
基片
点接触型
(结面积小）
PN
结
面接触型
（结面积大）
P
N
+
_
符号：
色环端为负极
PN
结
集成二极管

## Slide 8: 3.3 半导体二极管 diode 3.3.2 伏安特性
iD
阈值电压VTH： 硅管0.5~0.6V,
锗管0.1~0.2V。
V
ON
vD
导通压降: 硅管0.6~0.8V, 约0.7V；
锗管0.2~0.3V, 约0.3V 。
反向击穿电压VBR
门坎电压， 死区电压，
反向饱和电流IS： 硅管小于1μA,
锗管小于几十μA 。
D S
D T
/V
i  I ev
iD  IS
vD /VT
iD  IS (e 1)

## Slide 9: 3.3.3 主要直流参数
1. 最大整流电流 IF
二极管长期使用时，允许流过二极管的最大正向平均电流。
2. 反向击穿电压VBR
击穿时反向电流剧增，二极管的单向导电性破坏，甚至过 热烧坏。手册上给的最高反向工作电压VWRM一般是VBR的一半。
3. 反向电流 IR （IS）
• 反向电流大，管子的单向导电性差，因此反向电流越小越好。
• 反向电流受温度的影响，温度越高反向电流越大。
• 锗管的反向电流要比硅管大几十到几百倍。
结温升的限制

## Slide 10
10

## Slide 11: 3.3.4 主要交流参数
1）微变电阻 rd
iD
ID
V
D
Q
0
iD
vD
r 是二极管特性曲线上工作点Q 附
d
近电压的变化与电流的变化之比：
d
D
r
 v D
i
D
S
D T
D T
v /V
v /V
i  I（e
-1） IS e
d
vD
@300K
gd ID
ID (mA)
r  1  VT
 26(mV)
2） 二极管的极间电容 由两部分组成：势垒电容Cb和扩散电容Cd。 两端电压变化，电容也发生显著变化。
Cd
二极管高频小信号 等效电路模型
rd
d
I evD /VT
di
i
g
D
dvD VT VT
 S  D
Q Q Q
I
D
VT
11

## Slide 12: 3.4 二极管基本电路及其分析方法
二极管伏安特性是非线性指数曲线，求解困难。 工程应用中常常需要快速初略估算。
3.4.2 晶体二极管简化模型
• 用于对电子线路进行定量分析；
• 在工程分析中，力求模型简单、实用近似、折线处理；
• 明确模型适用范围，前提条件。

## Slide 13: 3.4.2 晶体二极管简化模型
vD
iD
0
vD>0
vD ≤0
1
2
二极管理想 模型
应用条件： 电源电压远比二极管的管压降大
+
vD
—
理想开关
二极管直流等效电路（1）

## Slide 14: 3.4.2 晶体二极管简化模型
vD
iD
o
V
ON
理想二极管
二极管导通压降
二极管恒压降 模型
VON
硅管典型值0.7V
+
vD
—
电池
直流等效电路（2）
应用条件： 二极管的电流 iD 较大，且vD不可忽略

## Slide 15: 3.4.2 晶体二极管简化模型
VTH
vD
iD
r
D
o VTH
二极管死区电压
硅管： vD= VTH = 0.5V时，ID=0;
当vD= VON =0.7V 时, ID=1mA ，则
+
vD
—
D
1 mA
r
 0.7 V-0.5 V  200 
直流等效电路（3）
二极管折线近似及电路模型
应用条件： 二极管的电流 iD 较小，且vD不可忽略

## Slide 16: 3.4.3 基本应用电路
利用单相导电性：
R
VDD
+
vD
-
D
iD
VDD
+
vD
-
iD
简单二极管电路
下尽量简化
习惯画法
（1）整流
Rectifier
（2）限幅
Clipper
（3）逻辑
Diode Logic
用哪种等效模型？ 误差可接受的前提
vON可忽略 | 理想模型
vON不可忽略，大电流 | 恒压模型
vON不可忽略，小电流 | 折线模型

## Slide 17: 3.4.3 基本应用电路
t
v
O
0
vI
0
D
I
－
v v
O
＋ ＋
－
R
L
i
t
v <0, 截止
vi >0, 导通
（1）二极管整流电路
理想模型
t
v
O
0
0.7V恒压 降模型
0.7V
判断方法：断开二极管，判断二极管两端电压，判断实际通断
整流：将交流电变为脉动直流电。
vI ≤0，D截止，vO= 0
恒压降模型：
I O I
v >0.7V，D导通，v = v -0.7
vI ≤0.7V，D截止，vO= 0
假设D不导通，则 vD= vI
理想模型：vI >0，D导通，vO= vI

## Slide 18: 3.4.3 基本应用电路
也称为削波电路，常用于波形变换和整形。
D
vI
＋
－
＋
vO
－
R
E
2V
t
I
v /V
0
5
5
2.7V
t
vO/ V
0
5
5
V
D
22.7VV
vI > 2V，D导通，vO=2V
vI不大，采用恒压降模型：
v ≤2.7V，D截止，v = v
I O I
vI >2.7V，D导通，vO=2.7V
若指定采用理想模型：
vI ≤ 2V，D截止，vO= vI
（2）二极管限幅电路

## Slide 19: 实际二极管限幅特性
vin: 1.5V 1kHz
D
v
i
＋
－
v
o
＋
－
R
vin: 0.5V 1kHz

## Slide 20: 3.4.3 基本应用电路
在开关电路中，利用二极管的单向导电性来接通或断开电路， 这在数字电路中得到广泛的应用。
D1
D2
vI1 vI2
vO
VCC
4.7k
理想模型：vO= min(vI , VCC)
（3）二极管开关电路
t
t
t
O
v /V
0
I1
v /V
0
I2
v /V
V
CC
0
VCC

## Slide 21: 3.5 特殊二极管
• 3.5.1 稳压二级管
• 3.5.2 变容二极管
• 3.5.3 光电二极管
• 3.5.4 发光二极管

## Slide 22: 3.5 特殊二极管
iZ
vZ
-IZMAX
iZ
曲线越陡， 电压越稳定,稳压 误差越小。
-VZ
rz越小，稳压性能越好。
rz VZ
0
z
1
r  vZ

iZ diZ dvZ
3.5.1 稳压二极管 Zener Diode
a
k
DZ
符号
等效 电路
本不变。
稳压：反向击穿 vZ ≈ VZ
动态电阻：
vZ
-IZMIN
电流在很大范围 内变化而电压基

## Slide 23: 3.5 特殊二极管
稳压二极管的主要参数:
（1）稳定电压 VZ
（3）稳定电流IZ、最大、最小稳定电流IZMAX、IZMIN。
（4）最大允许功耗：PZM = VZ IZMAX
（5）电压温度系数V（%/℃） 稳压值受温度变化影响的系数。
（2）动态电阻
Z
z
Z
v
r 
i
半导体器件参数 分散性较大
3.5.1 稳压二极管 Zener Diode

## Slide 24: 3.5.1 稳压二极管
应用举例
DZ
R
iL
i
+ VI
-
iZ RL
IZMIN = 4 mA (@9.9V)。
设计要求：已知输入电压的正常值15 V，并且常常有20%波 动。要求负载电压恒定在10V，波动小于  1%。
Z
L
i
R R
V V V
I Z  Z
R  0.2kohm
+ VO
-
10k
并联稳压管: VZ =10 V 串联电阻R 限流、分压。 稳压管选型？电阻R的阻值？ 假设现有稳压管: VZ =10 V,
IZMAX = 40 mA (@10.1V),
I(MAX)
Z
Z
Z(MAX)
L
V
V
R
R
V

i
R  0.4kohm
I(MIN)
Z
Z
Z(MIN)
L
V
V
R
R
V

i

## Slide 25: 3.5.1 稳压二极管
应用举例
DZ2
DZ1
R
+
vi
对输入交流电压进行双向稳压/限幅。
+
vo
-
RL
2k
-
双向稳压二极管

## Slide 26: 3.5.2 变容二极管
利用PN结的势垒电容随外加反向电压的变化而变化的 特性可制成变容二极管，其符号及特性如图所示。变容二极 管的容量很小，为皮法数量级，所以主要用于高频场合下， 例如电调谐、调频信号的产生等。
0
2
4
6
20
60
40
80
8 10 -V/ V
C / pF
A
K
(a)
(b)

## Slide 27
压控振荡器

## Slide 28: 3.5.3 光电二极管
工作在反偏状态。 反向电流随光照强度的增加而上升。
i
v
照度增加

## Slide 29: 3.5.3 光电二极管
A
K
( a )
( b )
光电二极管的符号及特性
(a)符号；(b)光谱特性；(c)光照特性
300 400 500 600 700 800 900 1000
紫 紫 青绿橙 外 蓝 黄
红
红
外
波长/ nm
相对响应
1
0.5
光电流 / A
20
15
10
5
0
50 100 150 200 250
照度 / lx
( c )
0

## Slide 30: 3.5.3 发光二极管
0.5
1
0
600 700
900
橙 黄
红
800
红 外
波长/ nm
GaAs 0.6P0.4
GaP
相对强度%
A
K
工作在正向导通状态。 有正向电流流过时，发出一定波长范围的光。
30
LED, Light Emitting Diode
( a ) 符号
( b ) 光谱特性

## Slide 31
二极管型光电耦合器 发光二极管+光电二极管
＋
－
＋
－
31

## Slide 32: 3 二极管及其基本电路
32
本章小结
掌握：二极管的工作原理与伏安特性 掌握：二极管的基本应用电路（判断通、断） 掌握：稳压二极管的应用 预习：双极结型三极管及放大电路
P97：3.4.5
作业
3.4.7 3.4.9
问题？
3.5.1