## Slide 1: 选择合适的放大电路
(3) 同相电压放大且增益较大；
(5) 输出阻抗几十欧姆，电压增益约100；
(6) 电压增益约1000；
(1) 静态工作点稳定、反相电压放大；含射级偏置的共射电路
(2) 输入阻抗几十千欧姆，电压跟随； 共集电路
共基电路
(4) 输入阻抗几十千欧姆，电压增益约100；？
？
？
很多情况下，单管放大电路无法满足全部的设计要求； 必须采用多级组合放大电路。

## Slide 2: Multistage Amplifiers
4.6组合放大电路
+
_
R
o1
A1vi1
_
第1级 放大
+
+
_ Ri1
vi1
Rs
+
vs
-
+
_
vo2
R
o2
A2vi2
_
第2级 放大
+
+
_ Ri2
vo1 vi2
RL
+
vo
_
多级放大器所考虑的主要问题:
1.级间耦合方式； 影响电路的Q点、信号的传送。
2.电路的小信号参数计算；
3.电路的频率特性。
四种耦合方式： 直接耦合、阻容耦合、变压器耦合、光电耦合。

## Slide 3: 4.6组合放大电路
3
1. 级间耦合方式
Rs
+
vs
-
RL
+
vo
-
R1
VCC
C1
C2
T1
R
e1
+
vi
-
+
+
R
2
C
3
T2
Re2
+
R3
Rc2
Ce
+
第1级（输入级） 第2级 共集电路 （放大级） 高输入阻抗 共射电路 电压跟随 高增益
（1）阻容耦合
利用电阻和电容
将前一级和后一 级联接起来。

## Slide 4: 4.6组合放大电路
Rs
+
vs
-
RL
+
vo
-
R1
VCC
C1
C2
T1
R
e1
+
vi
-
+
+
R
2
C
3
T2
Re2
+
R3
Rc2
Ce
+
优点：
①各级直流通道相 互独立，互不影响；
②只要耦合电容足 够大，则信号能够 顺利地加到后一级。
缺点：
①不适合传送缓慢 变化的信号；
②不适用于集成电 路（电容太大）。
1. 级间耦合方式
（1）阻容耦合
阻容耦合：各级的Q点独立计算

## Slide 5: 4.6组合放大电路
1. 级间耦合方式 （2）直接耦合
Rs
+
vs
-
RL
+
vo
-
R1
VCC
C1
T1
R
e1
+
vi
-
+
R
2
C
3
T2
Re2
+
R3
Rc2
Ce
+
两级之间直接耦合
如何计算Q点？
直接耦合: 前级的输出直接（或经电阻）接到下一级的输入端。
第二级的输入端偏 置电压可简化为由 前一级的输出端直 接提供。

## Slide 6: 4.6组合放大电路
1. 级间耦合方式
（2）直接耦合
Rs
+
vs
-
RL
+
vo
-
R1
VCC
C1
T1
R
e1
+
vi
-
+
C
3
T2
Re2
+
Rc2
Ce
+
优点：
①适用于直流、极 低频信号的放大；
②适用于集成电路。
缺点：
①直流电位相互牵 制（综合设计Q点）；
②零点漂移问题
（集成电路可克服 此问题） 。
两级之间直接耦合
下一级的输入端偏置电压 由前一级的输出端提供

## Slide 7
4.6组合放大电路
1. 级间耦合方式
（2）直接耦合
Rs
+
vs
-
RL
+
vo
-
R1
VCC
C1
T1
R
e1
+
vi
-
+
C
3
T2
Re2
+
Rc2
Ce
+
Q点计算：
通常，IBQ2 << IEQ1
第一级的Q点计算不 受第2级影响。
BQ1
1 1 e1
I =
R + 1+  R
VCC VBEQ1
CQ2
EQ2
Re2
I  I
ICQ1Re1 VBEQ2
IBQ2 = ICQ2
 2
VCEQ2  VCC  ICQ2  Rc2  Re2 
ICQ1 =1IBQ1
VCEQ1 =VCC  ICQ1Re1
需要根据实际 电路灵活计算

## Slide 8: 4.6组合放大电路
8
2. 小信号参数分析（阻容耦合）
Rs
+
vs
-
RL
+
R1
VCC
C1
C2
T1
R
e1
+
vi
-
+
+
R
2
C3
T2
R
e2
+
e
+
C
82k
Rc2
10k
1M
20k
27k
R3
43k
8k
10k
+24V
例: 已知 1 = 2 = 50， 求Ro 、 Ri 、 Av和Avs
(1). 阻容耦合，分别计算
Q1和Q2，求rbe1和rbe2。
BQ1
V
I  CC  10μA
R1  (1 1)Re1
vo
- IEQ1  1IBQ1  0.5mA
EQ1
26mV
I
rbe1  200  (1 1)
 2.8k
VCC R3
VBQ2 
 8.26V
R2  R3
VBQ2
Re2
IEQ2 
 1mA
be2 2
IE2
r  200  (1  ) 26mV  1.5k

## Slide 9: 4.6组合放大电路
2. 小信号参数分析（2）小信号等效电路
rbe1
Re1
R1
ii
ib1
+
vi
-
b
c β1ib1
e
Rs
+
vs
-
R
c2
R
L
2ib2
+
-
vo
be2
ib2
e
b
c
R R3 r
2
要点（与前文完全一致）：
①耦合和旁路电容都短路；
②直流电压源改为交流地；
③三极管be结之间是rbe，
ce结之间是受控电流源。
vo1= vi2

## Slide 10
4.6组合放大电路
rbe1
ib1
+ ii vi
b
e
Rs
2ib2
+
vo
r
ib2
b
c
R
2. 小信号参数分析 （3）输入阻抗：
方法一：直接电路分析
Ri =R1 //rbe1 +1+1   Re1 //R2 //R3 //rbe 2   66.7k
方法二：使用公式。组合电路的Ri是第一级的输入阻抗
Ri =R1 // rbe1  1+1  RL1 
R1
R3
+
vs
-
Re1 β1ib1
2
be2
R
R
c2
L
e
-
-
c
Ri = Ri1
RL1= Ri2
第一级的负载是第二级的输入阻抗。 Ri2 =R2 //R3 //rbe2
RL1 =Re1 //RL1  1.35k

## Slide 11: 4.6组合放大电路
rbe1
ii
ib1
+
vi
b
e
Rs
2ib2
+
vo
r
ib2
b
c
R
2. 小信号参数分析 （4）输出阻抗
方法一：直接电路分析
Ro =Rc
方法二：使用公式。组合电路的Ro就是输出级的输出阻抗
Ro =Ro 2 =Rc
Ro= Ro2
R1
R3
+
vs
-
Re1 β1ib1
2
be2
R
R
c2
L
e
-
-
c

## Slide 12: 4.6组合放大电路
rbe1
ib1
+ ii vi
b
e
Rs
2ib2
+
vo
r
ib2
b
c
R
2. 小信号参数分析 （5）电压增益Av
v
vi
A  vo
vi
vo1
vo1  vo
=Av1  Av 2
vo1= vi2
v1
(1 1 )RL 1
511.35k
A 

 0.96
rbe1  (1 1 )RL1
2.8k  511.35k
1.5
R1
R3
+
vs
-
Re1 β1ib1
2
be2
R
R
c2
L
e
-
-
c
v 2
A
rbe2
  2 RL 2
  50  (10//10)  166.7
益之积，各级使用公式
RL2 =Rc2 //RL
 160 总电压增益是各级电压增

## Slide 13: 4.6组合放大电路
rbe1
ii
ib1
+
vi
b
e
Rs
2ib2
+
vo
r
ib2
b
c
R
2. 小信号参数分析 （6）源电压增益Avs
vo1= vi2
Ri
Rs +Ri
Avs  Av 
23
v
 0.77A  1
为什么要多级？ 第一级的作用？ 第二级的作用？
R1
R3
+
vs
-
Re1 β1ib1
2
be2
R
R
c2
L
e
-
-
c

## Slide 14: 4.6组合放大电路
(8) 每级电路的输出电压是下一级的输入电压（ vo1= vi2 ）;
(9) 总电压增益是各级电压增益之积（Av=Av1Av2）。
2. 小信号参数分析
使用单管放大电路公式解决组合电路问题（以两级放大为例）：
(1) 判断每一级电路的组态：共射？共集？共基？
(2) 阻容耦合，则各级放大器静态工作点相互独立，分别估算； 直接耦合，则需考虑静态工作点的相互影响；
(3) 通过静态工作点分析，得到每个BJT管的rbe；
(4) 总输入阻抗是第一级的输入阻抗（Ri = Ri1）；
(5) 每级电路的负载是下一级电路的输入阻抗（RL1= Ri2）；
(6) 总输出阻抗是输出级的输出阻抗（Ro = Ro2）；
(7) 每级电路的信号源内阻是上一级的输出阻抗（Rs2= Ro1）；

## Slide 15: 4.6组合放大电路 3. 如何选择合适的电路组合？
例：Rs=20k ，RL=10k ，如果只用一级共射放大，求Avs。
Rs
+
vs
-
RL
+
vo
-
+24V
C1
+
vi
-
+
C3
+
R3
Rc
Ce
+
R2
82k
10k
43k
8k
Re
be
r
  RL //Rc 
Av  
= 166.7
i
b1
b2 be
R  R //R //r  1.42k
R
i
Rs +Ri
Avs  Av 
v
 0.07 A  11
由于Rs大，而共射放大电路Ri小，致使电压增益降低！
选用高输入阻抗的共集电路作为第一级，Avs达到 -123。
18:30
T = 50
rbe  1.5k

## Slide 16: 4.6组合放大电路 3. 如何选择合适的电路组合？
例：Rs=20 ，RL=200 ，如果只用一级共射放大，求Avs。
Rs
+
vs
-
RL
+
vo
-
+24V
C1
+
vi
-
+
C3
+
R3
Rc
Ce
+
R2
82k
10k
43k
8k
Re
be
r
  RL //Rc 
Av  
 6.67
Ri  R2 //R3 //rbe  1.42k
R
i
Rs +Ri
Avs  Av 
v
 0.99 A  6.6
由于RL小，而共射放大电路Ro较大，致使电压增益降低！
选用低输出阻抗的共集电路作为输出级。
18:30
T = 50
rbe  1.5k

## Slide 17: 4.6 组合放大电路 3. 如何选择合适的电路组合？
例：Rs=20 ，RL=200 ，共射+共集放大，求Avs。
Rs
+
vs
-
+
RL vo
-
+24V
C1
+
vi
-
+
R2
C
2
Re1
Ce
+
82k
Rc
10k
+
R3
43k
8k
T1 = 50
C3
T2
+
R1
1M
Re2
27k
v1
rbe1
= 50
 
i2
1
be2
 1+
R =R // r

RL2 
RL2 =Re2 //RL  0.2k
 12.8k
  Rc //Ri 2 
A    -187
be2
L2
v 2

(1  )RL2
A 
r  (1  )R
rbe1  1.5k
rbe2  2.8k
 0.78
Ri
Avs  Av1 Av 2 
R  R //R //r
 1.42k
 -144
Rs +Ri
i
2
3
be1
18:30

## Slide 18: 4.6 组合放大电路
3. 如何选择合适的电路组合？
① 如果信号源内阻Rs很大（kΩ）， 应选输入阻抗高的共集电路作为输入级；
② 如果要求Av较大（百倍）， 选电压增益高的共射(或共基)做增益级；
③ 如果要求Av很大（千倍）， 选两级共射组合电路；
④ 如果RL小（百Ω ）， 应选用输出阻抗低的共集电路作为输出级，提高带载能力；
⑤ 如果要求电路通频带较宽，选共基电路作为增益级；
⑥如果要求反相放大，电路中应含有奇数个共射电路； 如果要求同相放大， 则不采用或者采用偶数个共射电路。
18

## Slide 19: 4.6 组合放大电路 4. 其它组合放大电路
共集
共基
直接耦合 共集-共基
组合放大电路
同相放大
共射
18:30
共基
直接耦合 共射-共基
组合放大电路
反相放大

## Slide 20: 4.6 组合放大电路 4. 其它组合放大电路—达林顿管
PNP
NPN
PNP
NPN
互补型复合管
ib1
β1 ib1
(1+β1) ib1
(1+β1)(1+β2 )ib1
β ≈ β1 β2
(1+β1)β2 ib1
[(1+β1)β2 +β1 ]ib1
≈ β1 β2 ib1
18:30

## Slide 21: 直接耦合的二级放大器分析举例
已知：1=2==100，VBE1=VBE2=0.7 V, rbb’=300。 计算: (1) Q1、Q2；
(2) 总电压放大倍数、输入阻抗和输出阻抗。
18:30
21

## Slide 22: （1）求静态 工作点
Rb2
VCC
 3.38V
Rb1  Rb2
 IC1 /   9.9 μA
VCE1=VCC IC1(Rc1  Re1) 120.997.8  4.3V
C1
Re1
I = VB1 VBE1  0.99mA IB1
Q1:
VB1 =
估算！

## Slide 23
IE2  IC2  (VCC VE2 ) / Re2  (127.65) / 3.9 1.12mA
VE2  VB2  VBE2
 6.95  0.7  7.65V
VB2 VC1 VCC  IC1Rc1 12  0.995.1 6.95V
IB2
VC2
VCE2
 IC2 /   1.12 / 100  11.2μA
 IC2 Rc2  1.12 4.3  4.82V
VC2 VE2
 4.82  7.65
 2.83 V
Q2:
（1）求静态工作点

## Slide 24: （2）动态分析
26
0.93
I E1 (mA)
rbe1 =rbb
 (1   ) 26(mV)  300  101
Ω  3.1 kΩ
c1 i2
v1
rbe1
 (R //R )
A = 
v 2
rbe2
Av  Av1 Av 2
1.12
IE2 (mA)
be2 bb
r =r  (1  ) 26(mV)  300  101 26 Ω  2.64 kΩ
  100 (5.1// 2.8)  58.3
3.1
Ri2  rbe2
2.64
A =   (Rc2 / / RL )   100  4.3  163
 58.3 (153.6)  8955
1)Voltage gain

## Slide 25: （2）动态分析
2.55
vs
v
Ri
A =
Rs +Ri
A 
 8955  6436
1 2.55
Input impedance
Ri = Ri1
=rbe1 // Rb1 // Rb2
=3.1//51//20
=2.55 k
Output impedance
Ro = Ro2 =RC2 =4.3k
4)源电压增益(Small-Signal Voltage Gain)

## Slide 26
20V
Rb1
68k
C2
C3
R
b3
RL
43μ
5.1k
C1
Re3
5.1k
T1
R
e1
T2
+
vo
-
Rs
100
+
vs
-
Rb2
12k
300
Re2
2k
Ce
550k
β=50
β=50
1μ
Rc1
9.7k
1μ
1μ
电路如图所示。
(1)静态工作点ICQ1 , VCEQ1 , ICQ2 , VCEQ2 ;
(2)小信号模型，源电压放大倍数Avs 输入输出电阻 Ri , Ro
(3)如果去掉C2改为直接耦合，分析上述指标是否会有变化，为什么？
VCC
18:30

## Slide 27: 4.6 组合放大电路
27
小结
了解：多级放大电路的耦合方式； 掌握：多级放大电路的静态工作点和小信号分析； 理解：达林顿管的结构及工作原理
预习：放大电路的频率响应 作业（国庆节后交）
P194： 4.6.1, 4.6.2
问题？