## Slide 1: 5.2 结型场效应管JFET
s
g
1. 结构与符号
JFET分为N沟道和P沟道
d
1
N
沟 道
p+
p+
d
s
g
P
沟 道
n+
n+
箭头方向：PN
JFET是常开型FET
g
d
g
d
s s
N-JFET P-JFET
Junction Field Effect Transistor

## Slide 2: 5.2 结型场效应管JFET
输
出 特 性 曲 线
恒流区
截止区
vDS/V
vGS=0V
iD /mA
可变 电阻 区
-1V
-2V
iD /mA
vGS/V
@ vDS=10V
-3V
-4V
转
移 特 性 曲 线
2
2.工作原理与特性曲线
（1）工作原理
vGS控制沟道宽窄； vDS控制沟道形状
（2）特性曲线（以N-JFET为例）
2
饱和区漏电流：ID= IDSS[1－(VGS /VP)]
IDSS
V
P

## Slide 3: 2 工作原理与特性曲线
恒流区
截止区
vGS=0V
iD /mA
可变 电阻 区
-1V
-2V
-3V
-4V
d
s
g
n
PN结必须反偏。N-JFET的 vGS ≤ 0
vGS= 0时，沟道最宽、电阻最小
当vDS较小，可变电阻区
导电沟道
耗尽层
p+
vDS/V
3
p+

## Slide 4: 2 工作原理与特性曲线
恒流区
截止区
vGS=0V
iD /mA
可变 电阻 区
-1V
-2V
-3V
-4V
d
s
g
n
vGS= 0时，沟道最宽、电阻最小
当vDS较小，可变电阻区
vGS < 0
p+
p+
vGS <0，PN结反偏， 耗尽层增厚，
vGS < 0时，沟道变窄、电阻增大
vGS=VP时，沟道夹断，iD≈0，截止区
PN结必须反偏。N-JFET的 vGS ≤ 0
耗尽层
导电沟道
vDS/V
属于耗尽型FET。
4

## Slide 5: 2 工作原理与特性曲线（N-JFET为例）
vDS控制沟道形状
当VGS是保持常数（例如VGS=0），增大vDS 。
继续增大vDS 预夹断临界点
vDS=vGS-VP
预夹断恒流区
vDS=0时均匀沟道 增大vD, 即vDS>0
vDG增大 楔形沟道
继续增大vDS
vDS>vGS-VP
夹断点向s移动 恒流区
g
n
p+
p+
vDS=0
d vDS增大
d
g
n
p+
p+
vDG = -VP
d
g
n
p+
p+
vDG > -VP
s
s
s

## Slide 6: 5.3 各种场效应管对比
vGS
IDSS
VT
0
VT
VP
VP
IDSS
N沟增强型MOS
iD
N沟耗尽型MO
S
P沟增强型MOS
P沟耗尽型MOS
(a) 恒流区转移特性
IDSS
N-JFET
VP
VP
IDSS
P-JFET
设流入漏极的 方向为正方向
（P237表是 实际方向）

## Slide 7
练 习

## Slide 8: 5.3 各种场效应管对比
vDS
iD
0
3
2
1
0
-1
-2
vGS/V
(b)输出特性
GS
v /V
N型 耗尽型 增强型 JFET NMOS NMOS 0 1 4
-1
-2
-3
-1 | 2 | 3
-2 | 1 | 2
-3 | 0 | 1
-4 | -1 | 0
增强型 | 耗尽型 | P型
PMOS | PMOS | JFET

## Slide 9: 5.3 各种场效应管对比
（3） 主要参数------ 直流参数
① VT——开启电压(增强型MOSFET) VP——夹断电压(耗尽型MOSFET、JFET)
② IDSS——饱和漏极电流(耗尽型MOSFET、JFET) vGS= 0 时所对应的iD
③ RGS——直流输入电阻 MOSFET约109～1015 Ω（电容） JFET约107 Ω（反偏二极管）
安全参数
①最大漏极电流 IDM
②UBRXX——击穿电压 (XX：GS、DS)
③ PDM——最大漏极功耗. 由PDM= vDS iD决定.
MOSFET栅极不能悬空！（防止静电击穿）

## Slide 10: 5.3 各种场效应管对比
gm  2K (VGS  VT0 ) =2 K IDQ
gm可以在转移特性曲线上求取，即曲线的斜率。
（3） 主要参数 ------交流参数
gm ——低频跨导transconductance
反映vGS对iD的控制作用(VCCS)
设阈值电压VT0 （对于增强型管为VT，对于耗尽型管为VP）
T0
)2
恒流区： iD  K (vGS  V
m
GS
Q point
g
iD
v
(mS) (毫西门子)

## Slide 11: 双极型三极管和场效应型晶体管的比较
 | 三 极 管 | 场 效 应 管
导电机制 | 双极性器件 | 单极性器件
导电方式 | 载流子的扩散与漂移 | 漂移
控制方式 | 电流控制 | 电压控制
类 型 | NPN 型、PNP 型 | P、N 沟道，增强、耗尽型、结型
放大参数 | β=30~100 | gm=1~6mS
输入电阻 | 102~104Ω | 107~1015Ω
抗辐射能力 | 差 | 好
噪 声 | 大 | 小
热稳定性 | 差 | 好
制造工艺 | 不宜大规模集成 | 小尺寸；便于大规模集成
对称性 | C、E 不对称 | D、S 对称
静电影响 | 不受静电影响 | 易受静电影响

## Slide 12: 5.4 FET放大电路
1 FET的小信号模型
共源放大电路（Common-Source ）
共漏放大电路 （Common-Drain）
4 三种组态比较

## Slide 13: 5.4 FET放大电路
1. FET的小信号模型
K是器件常数。已知IDSS和VP时，K = IDSS / VP
2
d
s
g
FET
s
d
v
gs
+
_
g
gm vgs
gm值可根据恒流区iD公式对vGS求导获得：
任意类型FET都有同样的小信号模型。 要点：
①g与d/s之间开路；
②d与s之间压控电流源gmvgs;
③受控源电流方向指向s极。
增强型MOS
耗尽型MOS以及JFET
iD= IDSS[1－( vGS / VP)]2 iD= K ( vGS - VP )2
gm  2K (VGS VP )=2 K IDQ
iD = K ( vGS - VT )2
gm  2K (VGS VT ) =2 K IDQ

## Slide 14: 5.4 FET放大电路
例1. 某N-JFET共源极放大电路
2. 共源放大电路分析（CS）
C1
+
vi
-
VDD
Rd
R
C2
T
RL
+
vo
-
Rg
N-JFET
CS
NPN CE
根据转移特性 确定静态偏置
共射放大电路

## Slide 15: 5.4 FET放大电路
例1. 某N-JFET共源极放大电路
2. 共源放大电路分析（CS）
（1）静态工作点Q：
VGSQ, IDQ , VDSQ
VDD
R
Rg
V
G
VS
Rd VD
ID
T
VGSQ= VG－VS =0－IDQ R = －IDQ R IDQ= IDSS[1－(VGSQ /VP)]2
解方程组求得VGSQ, IDQ VDSQ= VDD－IDQ (Rd+R)
FET管静态输入电阻无穷大！ iG ≈ 0

## Slide 16: 5.4 FET放大电路
例1. 某N-JFET共源极放大电路
2. 共源放大电路分析（CS）
（2）交流小信号模型
C1
+
vi
-
VDD
Rd
R
C2
T
RL
+
vo
-
Rg
Rd
RL
+
vo
-
g
d
gmvgs
+
vi
-
R
g
R
+
vgs
-
s

## Slide 17: 5.4 FET放大电路
例1. 某N-JFET共源极放大电路
2. 共源放大电路分析（CS）
（3）交流分析计算
Rd
RL
+
vo
-
g
d
gmvgs
+
vi
-
R
g
R
+
vgs
-
s
o
v
v
vi
A 
1+gm R
 gm RL
RL  Rd //RL

gmvgs ( Rd //RL )
vgs  gmvgs R
i
i
v
ii
R 
Rd
g
R
o
v
R
RL ,vi 0
o
io
Kn IDQ
gm  2

## Slide 18: 5.4 FET放大电路
2. 共源放大电路分析（CS）
C1
+
vi
-
例1.某增强型NMOS共源极放大电路
VDD
Rd
C2
T
RL
+
vo
-
Rg2
g
d
s
Rg1
静态工作点分析
GSQ =
VDD Rg2
V
Rg1  Rg2
IDQ= Kn(VGSQ - VT
)2
VDSQ= VDD - IDQRD
Kn IDQ
gm  2

## Slide 19: 5.4 FET放大电路
例1.某增强型NMOS共源极放大电路
2. 共源放大电路分析（CS）
C1
+
vi
-
VDD
Rd
C2
T
RL
+
vo
-
Rg2
g
d
s
Rg1
Rd RL
gmvgs
+
vo
-
d
vi
+
-
g
+
vgs
- s
Rg1 Rg2
m
i
v
v
Ri  Rg1 //Rg2
Ro  Rd
v
A  o   g  R //R 
L d

## Slide 20: 5.4 FET放大电路
例1.某增强型NMOS共源极放大电路
2. 共源放大电路分析（CS）
C1
+
vi
-
VDD
Rd
C2
T
RL
+
vo
-
g
d
s
Rg2
Rg1
L d
i
v m
v
v
A  o   g  R //R 
常见的增加输入阻抗的方式（Rg3在兆欧量级）
R
g3
Rd RL
gmvgs
+
vo
-
g
d
vi
+
-
+
vgs
R R
g1 g2 - s
Rg3
Ri  Rg1 //Rg2 + Rg3
Ro  Rd

## Slide 21: 5.4 FET放大电路
C1
+
vi
-
VDD
C2
T
RL
+
vo
-
R
g2
Rg1
Rg3
R
(1) 静态分析
3. 共漏放大电路 （CD）
VDD
T
Rg2
Rg1
Rg3
R
VGSQ= VG－VS= VG－IDQR
VG=VDDRg2/(Rg1+Rg2)
VDSQ= VDD－IDQR
DQ
DSS
I = I [1－(V
GSQ
P
/V )]2

## Slide 22: 5.4 FET放大电路
3. 共漏放大电路 （CD）
RL
gmvgs
+
vo
-
s
(2) 微变等效电路
g
d
vi
+
+
vgs
-
- Rg1 Rg2
Rg3
R
(3) 小信号参数计算
Ri  Rg  ( Rg1 //Rg2 )
vgs = 0  vs =  vo
o
R
io
RL ,vi 0
vo
vo = vs
o
v
v
vi
A 
gm RL

1+gm RL

RL  R//RL

gmvgs ( R//RL )
vgs  gmvgs (R//RL )

## Slide 23: 5.4 FET放大电路 4. 三种组态放大电路比较
BJT vs. FET
The small-signal characteristics (交流指标)
rbe

gm

## Slide 24
 | CE / CC / CB | CS / CD / CG
Av | CE : A    RL v rbe CC : A  (1   )RL v rbe  (1   )RL CB : A    RL v rbe | CS : Av   gm RL CD : A  gm RL v 1  gm RL CG : Av   gm RL
Ri | CE : Rb //rbe CC : Rb //[rbe  (1   )RL ] CB:Re //[rbe /(1   )] | CS：Rg1 // Rg2 CD：Rg+ (Rg1 // Rg2 ) CG：R//(1/gm)
Ro | CE：Rc CC：R // rbe + Rb //Rs e 1  β CB：Rc | CS：Rd CD：R//(1/gm) CG：Rd

## Slide 25: 5 场效应晶体管
25
小结
理解：MOSFET、JFET工作原理 掌握：各类场效应管的异同（符号、转移特性、输出特性） 掌握：FET的三种组态放大电路分析方法
预习：功率放大电路
作业
P249: 5.1.1，5.1.2，5.1.4;
P251: 5.2.9， 5.3.4，5.5.4

## Slide 26: FET的Q计算方法（避免解方程）
p212 例5.2.1、P213例5.2.2& P214例5.2.3 ：已知VT，Kn
2
iD  Kn (vGS VT )
DQ
n GSQ
T
K (V
V )2
P203 (5.1.6) 静态：I
（1）先求得VGSQ代入求IDQ VDS
(例5.2.1)
（2）已知IDQ 代入求VGSQ
(例5.2.2; 例5.2.3)

## Slide 27: gm= 3mS， T2的β=50，VBE=0.6 V。
5.1k
+VCC
(+20V)
C
2
R4
RL
L
R7
3k
5.1k
1100kk
C1
T1
R5
11k
C4
T2
R2
2
100k
VO
R6
500k
Vi
VVO1

+
-
+
-
+
-
G
DD
SS
R1 300k
C3
R3
2M
（1）在T1 位置上画出合适的FET；
（2）求T1的静态值 IDQ1、VDSQ1、VGSQ1？
（3）求T2的静态值IBQ2、ICQ2、VCEQ2？
（4）画出微变等效电路，并求Av、Ri、Ro ；
（5）求C3引起的 fL 。
两级电压放大电路中，两管均工作在放大状态。 T1的VD=14V，
27

## Slide 28
28
• 静态工作点（需要已知 Kn , VP , VBE ）；
• 小信号模型；小信号电压增益；输入输出阻抗；
• 下限频率；