## Slide 1: 第七章 反馈放大电路
7.1 反馈的基本概念与分类
7.2 负反馈放大电路的四种组态
7.3 负反馈放大电路增益的一般表达式
7.4 深度负反馈条件下的近似计算
7.5 负反馈对放大电路性能的影响
1

## Slide 2
2
回顾
放大电路
差分放大电路
+
-
+
-
+
vi
v
o
R b
C1
RL
T
1
T
2
Re1
R
e2
Rc1
C2
+
组合放大电路 功率放大电路
+VCC
集成运算 放大器
晶体管 电路
集成 电路
反馈放 大电路
真空管 电路
1927, Bell Labs H. Black
1947,
Bell Labs
1962, TI
1904,
英国 Fleming

## Slide 3: 7.1 反馈（feedback）的基本概念
学习要点：
（1）理解反馈电路框图；
（2）掌握放大通路与反馈通路的概念；
（3）掌握正反馈与负反馈的概念；
（4）本级反馈与级间反馈；
（5）直流反馈与交流反馈；

## Slide 4: 7.1 反馈的基本概念
放大通路
总输入量 X i
o
输出量 X
1. 什么是反馈？
开环(open-loop)放大电路： 只有放大通路: X =A X
o o i
A 为开环增益
o

## Slide 5: 7.1 反馈的基本概念
1. 什么是反馈？ 反馈：将放大电路输出量的全部或一部分通过一定方式送回 到输入回路，影响净输入量。
放大通路
总输入量 X i
+
反馈通路
反馈量 X f
净输入量 X 
i
o
输出量 X
输出电压、 输出电流
反馈 通路
净输入电压、 净输入电流
使其增大 或减小
X =A X 
o o i
o f i
X
=A X
任务：
① 反馈的识别；
② 求闭环增益 A
f

## Slide 6
2. 放大通路与反馈通路
放大通路
总输入 X i
+
净输入 X i
输出 X
o
闭环放大电路：
放大通路：对输入量有放大作用的通路 反馈通路：对输入量无放大作用的通路
共同影响 净输入量
学会正确找出放大通路和反馈通路。
X
f
反馈量
反馈通路
6

## Slide 7
R1
R2
判断电路中是否存在反馈
-
+
vI
vO
A
放大通路
总输入 X i
+
净输入
i
X 
o
输出 X
i
存在反馈
R
X
f
反馈量
反馈通路
6
1
vI
v
O
不存在反馈
vI’ + A
-
R3
I
vI’

## Slide 8: 判断电路中是否存在反馈
vi  vbe
ievevbe, 存在反馈
Rb
VCC
Rc
Cb1
C
b2
Re
RL
v
i
v
o
-
+
-
+
+
+
要点：
• 运放的净输入电压信号是同相端与反相端的电压之差。
• BJT放大电路的净输入电压信号是b、e极的电压之差。
vI
vO
+ A
-
i
v
R1
R
2
存在反馈
• BJT放大电路的输出电流包括 iC 和 iE ( ≈ iC )。

## Slide 9
3. 正反馈与负反馈
放大通路
总输入 X i
+
反馈通路
o
输出 X
X 
i
X
i
正反馈
X 
i
i
X
增大 减小
负反馈
+
瞬时极性法:设输入极性为正，沿放大通路再经反馈通路回到 输入端，观察净输入量与总输入量的关系：
X  =X  X  X 负反馈
i i f i
X  =X +X  X
i i f i
正反馈
净输入 X i
?
反馈量 X f

## Slide 10: 判断电路中的反馈是正反馈还是负反馈
R1
R2
-
+
vO
A
要点：若反馈信号与输入信号汇于放大电路的同一输入端， 极性相反为负反馈，极性相同为正反馈。
R3
vI
+
1
+
2
-
3
-
4
负反馈
R3
i
iR1
i
i 
输入增大时总输入电流iR1增大（瞬时极性为正）； 通过反馈通路流回的电流瞬时极性为负；
净输入电流
i i =iR1  iR3  iR1

## Slide 11: 判断电路中的反馈是正反馈还是负反馈

R1
+ vI
v
O
+ A
-
i
v
+
+
R2
要点：若反馈信号与输入信号分别输入放大电路的不同输 入端，极性相同为负反馈，极性相反为正反馈。
输入电压vI增大
 输出电压增大，反馈电压vR2 增大
 净输入电压 v i =vI - vR2 <vI
负反馈

## Slide 12: 课堂练习：正反馈还是负反馈
+ A
-
R3
+ vO
vI R1 +
+ +
R2
i i =iR1 +iR3
正反馈

Rb
VCC
Rc
Cb1
R
e
RL
v
i
v
o
-
+
-
+
Cb2
+
+
+
+
-
+
BJT：c极反相，e极同相 净输入电压vi  vbe =vi  ve 负反馈

## Slide 13: 7.1 反馈的基本概念
3. 本级反馈与级间反馈
级间反馈
vO
-
+
R4
R
5
本级反馈
R3
-
+
vI
R
1
R2

## Slide 14: 7.1 反馈的基本概念
vI
vO
-
+
C2
C1
R1
R2
交流反馈
4. 直流反馈与交流反馈 若反馈信号中只包含直流成份——直流反馈 若反馈信号中只包含交流成份——交流反馈
交、直流反馈

## Slide 15: 分析Rf支路引入的反馈
增加隔直电容C后，Rf支路只对交流起反馈作用。
+
–
C1
RB1
RC1
RC2
RE2
CE
C
3
+VCC
vo
v
i
+
–
T1
T2
R
f
RE1
C
4. 直流反馈与交流反馈

## Slide 16: 分析Rf支路引入的反馈
增加旁路电容C后，Rf只对直流起反馈作用。
C
4. 直流反馈与交流反馈
+
–
C1
RB1
RC1
RC2
RE2
CE
C
3
+VCC
vo
v
i
+
–
T1
T2
R
f
RE1

## Slide 17: 7.1 反馈的基本概念
17
小结
掌握：识别反馈通路； 掌握：判断正/负反馈的极性、本级/级间反馈、交/直流反馈。
预习：反馈放大电路的四种类型
复习准备期中考试