## Slide 1: 7.4 深度负反馈条件下的近似计算 (P350)
深度 负反馈
xo
A
 0
virtual short(虚短)
 v   0
v i = v 
ii  0
1
输出有限的、不失真的信号xo
|1+AF| >> 1 |A|>>1（理想运放增益无穷大）
则： xi 
净输入信号趋于0！！！
virtual open(虚断)
+
-
R2
RL
Rs
A
vs
R3
vI
+
v
O
-
+
-
+
vF
-
+
v'I
-
R1
vO
v’I
1mV
1mV
-1V
1V
A=60dB
注意：
①计算闭环 增益时，净 输入信号可 忽略不计！
②微弱的净 输入信号变 化引起输出 信号变化！
1

## Slide 2: 7.4 深度负反馈条件下的近似计算 (P350)
实用放大电路都工作在深负反馈状态。
o
f
1 x
A =
F xf

近似计算方法：应用深负反馈下两个重要结论：
“虚短”+“虚断”
1 电压串联负反馈
2 电压并联负反馈
3 电流串联负反馈
4 电流并联负反馈
vf
i
1
1
1
4
= vo
A
v i
闭环增益
闭环电压增益

## Slide 3: 1. 电压串联负反馈
Rf
vi
vo
+
-
A
R
o
f
A =

闭环增益
虚断：运放输入电流为0
虚短:运放差分输入电压为0
vn = vp = vi
vf
A
闭环电压增益
xo  vo
xf  vf  vn

v i

F xf vf
1 x  vo
R1
1  Rf
v i vf
= vo  vo
f
A
电压串联 负反馈
f
vf
R1
A  A  1  Rf
同相端 反相端
vf
i1 R1
if
vp = vi i1 = if
i1 R1
i
1
1
1
4
i1 R1  if Rf

## Slide 4: 2. 电压并联负反馈
R1
R2
-
+
vi
vo
A
Rf
虚断：运放输入电流为0
i1 = if
vp = 0
虚短:运放差分输入电压为0
vn= vp = 0
反相端 同相端
i
1
if
o
f
1 x
A =
F xf

闭环增益
vf
A
闭环电压增益
xo  vo
xf  if
if
vo
 Rf


v i i1 R1 if R1 R1
= vo vo vo  Af
R1
 Rf
可直接
推导
vf
A
= vo   if Rf
v i R
 Rf
R
i
1
1
1
4
虚地

## Slide 5: 3. 电流串联负反馈
Rf
vi
+ A
-
R
RL
R1
虚断：运放输入电流为0
vp = vi
io =i1
虚短:运放差分输入电压为0
vp = vn
同相端 反相端
io
+
vo

i1
o
f
A =

闭环增益
vf
A
闭环电压增益
xo  io
xf  vf  vn
1 x  io io

F xf vf i1 R1
1
R1

= vo  io RL
v i vf
f L
A R
R1
RL
可直接
推导
vf
A
= vo  io RL
v i R
RL R
i
1
1
1
5

## Slide 6: 4. 电流并联负反馈
o
f
A =

vf
= vo
A
虚断：运放输入电流为0
同相端 vp = 0
反相端 i4 =if
虚短:运放差分输入电压为0
vn = vp = 0
闭环电压增益
xo  io
xf  if
F xf if
1 x  io
 
if Rf 
闭环增益
R1

   1+ Rf




v i i4 R4
f
RL
R4
io RL  A
vf
R1
A    1+ Rf



RL
R4
Rf
vi
+ A
-
RL
R1
io +if R1
+
vo

R3 R4
i
4
if
i
o
虚地

## Slide 7: 7.4 深度负反馈条件下的近似计算
电压串联负反馈
f
vf
R1
A  A  1
Rf
电压并联负
反馈
Af  Rf
vf
R1
A   Rf
电流串
联负反馈
电流并
联负反馈
Avf
Rf  RL
   1+

 R1  R4
Rf 
Af  1+ R 

1 
1
R1
Af 
RL
Avf
R1


## Slide 8: 例：带Re的BJT共射电路
（1）反馈类型?
vo
Rc
Rb1 Cb1
+VCC
Cb2
Rb2
RL
vi
R
e
  ( Rc //RL )
A  
rbe  (1   )Re
小信号分析结果： vf
Rc //RL
-Re
vf
Re
 Rc //RL
β足够大（开环增益大），且Re足够 大（闭环增益足够小）时，满足深 度负反馈条件。
vf
A
Re
电流串联负反馈
 Rc //RL
（2）闭环电压放大倍数 BJT的交流小信号负载是Rc //RL
对比套用公式： A

## Slide 9: 例题：回答下列问题。
① 若要实现电压串联 反馈, Rf 应接向何处?
已经是电压反馈
串联反馈，反馈点接 另一个输入端。
Rf 应接T2基极

## Slide 10: 例题：回答下列问题。
②要实现电压串联负反馈, 运放输入端极性如何确定？
+
-
+
+
-
假设输入端瞬时极性为 +
则T1集电极的极性为 -
串联负反馈要求A输出极性为正 因此A接T1的端为反相端
A接T2的端为同相端

## Slide 11: 例题：回答下列问题。
vf
Rb2
Rf
+
-
③求引入电压串联负反馈后 的闭环电压增益
虚短虚断分析法（略） 对比套用公式法：
Rf
Rb2
则闭环电压增益为： A  1

## Slide 12: 例题：回答下列问题。
+
-
④ 若要实现电压并联 负反馈呢?
并联反馈，反馈点与 输入接同一个输入端。
Rf 应接T1基极 判断A的同/反相端。
-
-
+
vf
Rb1
 Rf
A
Rf
Rb1

## Slide 13: 例题：回答下列问题。
⑤ 求静态时运放A的 共模输入电压。 求差放的静态输出电压
VR2
VCC VEE

R2  6 V
R1  R2
VC1  VC2
VCC  IC1 Rc1  5 V
C3
Re3
I  VR2 VBE  1mA
2
IC3
IC1  IC2

 0.5 mA
2
VIC
VC1 VC2

5 V

## Slide 14: 7.5 负反馈对放大电路性能的影响
1 对增益稳定性的影响
2 对输入电阻的影响
3 对输出电阻的影响
4 对带宽/通频带的影响
5 对非线性失真的影响
6 对噪声的影响
14

## Slide 15: 1 对增益稳定性的影响
提高增益的稳定性
即闭环增益相对变化量比开环的缩小了1+AF倍
f
A
A 
1  AF
1
dAf


dA

Af (1  AF) A
例：A=1000±10% 即 dA/A=10%
当F=0.1即1+AF≈100时，则dAf /Af =10%
即 Af =10±0.1%
15

## Slide 16: 2 对输入电阻的影响
(1) 串联反馈:
与输入反馈类型有关：
(2) 并联反馈:
if
Ri
R 
1  A F
Rif 增大
Rif 减小
if
R
Vi

Ii
i f

V V

Vi Ri
 

i o
Vo Vf
V V


  1 

 
 

 Ri
Rif
 1  A F  Ri
16

## Slide 17: 3 对输出电阻的影响
与输出反馈类型有关：
(2) 电流反馈:
负载变化也能得到稳定的vo 负载变化也能得到稳定的io
(1) 电压反馈: Ro↓ (1/1+AF)
Ro↑(1+AF)
17
17

## Slide 18: 4 对带宽/通频带的影响 (P360)
A

开环幅频 响应
  H (1  AF )
 HF
1  AF
LF
 L
 
闭环幅频 响应
 HF
下限频率降低1+AF倍
Af
负反馈时，Af比A缩小1+AF倍 上限频率扩展1+AF倍
BWf  HF  (1  AF )H
增益-带宽积不变： BW  A  BWf  Af
 H
带宽扩展1+AF倍

## Slide 19: 5 对非线性失真的影响
f
 1
A
F
反馈前：
存在非线性失真！
反馈后： 非线性失真减小！
适用范围：负反馈只能改善放大器内部所产生的非线性失真。 若输入信号本身就是失真波形，则不能靠引入负反馈来改善。

## Slide 20: 6 对噪声的影响
20
抑制反馈环内噪声
适用范围：负反馈只能减低放大器内部所产生的噪声， 但需加前置低噪声放大器(Refer to Fig.7.4.2 on p345) 因为引入负反馈后，放大电路的信噪比并没有提高。 若输入信号本身含噪，则不能靠引入负反馈来抑制。

## Slide 21: 7.5 负反馈对放大电路性能的影响
may become unstable (oscillate) at high frequencies (反馈过深，高频振荡，不稳定).
代价
Stability: There is a possibility that the feedback circuit
稳定性
负反馈对运放性能的改善因子为(1+AF)！
Cost: The close-loop gain is reduced by the factor
(1+AF) compared to the basic amplifier.
闭环增益减小(1+AF) 倍

## Slide 22: 7.5 负反馈对放大电路性能的影响
为改善性能引入负反馈的一般原则：
• 要稳定直流量—— 引直流负反馈
• 要稳定交流量—— 引交流负反馈
• 要稳定输出电压——
引电压负反馈
• 要稳定输出电流——
引电流负反馈
• 要增大输入电阻——
引串联负反馈
引并联负反馈
• 要减小输入电阻——
……

## Slide 23: 7.6 负反馈放大器的稳定性
在某些频率处，A 产生的附加相移达到180，使负反馈变 成了正反馈，造成系统不稳定.
现象：在不加任何输入信号的情况下，放大电路仍会产生 一定频率的信号输出。
自激振荡
1 自激振荡条件
2 稳定工作条件
3 相位和增益裕度
4 频率补偿

## Slide 24: 1 自激振荡条件
Af =

A
1  A F
1  A F =0
闭环增益
如果在某一频率处，
即： A F  1
则 A f =
1) 幅值条件
2) 相位条件
自激振荡
| A F | 1
AF = A+ F = (2n+1)  ，其中n =0, 1, 2, 3…
24

## Slide 25: 2 稳定工作条件
例: 三极点放大器
o
id
105
)
f
104
f
106
f
107
(1  j
)(1  j
)(1  j
V

Av  
V
开环增益
三个极点: fp1, fp2, fp3；
25
当 A=－180, A反相！ 即 f = fc (at S) , 负反馈变成正反馈； 如果此时AF=1， 则自激振荡！

## Slide 26
当 AF=1 (A=1/F),
检查 A=－180 ?
判断自激的方法
稳定 稳定
F1=10-4 (P)
F1=10-3(P')
F1=10-2(P'')
A=-90
A=-135
A=-180
振荡!
稳定原则： 20dB/十倍频程 段 是 稳定的 (单极点、双极 点放大器)
三极点放大器不稳定!
f
 1
A
F
基A本F放大1 点电
1/F
F ↑
反馈深度越深，越容易自激。

## Slide 27: 3 相位和增益裕度
Gm
ω180
ω0
φm
相位裕度: φm ≥ 45
增益裕度: Gm≤ -10dB

## Slide 28: 4 频率补偿
ref to: p367-369
1. 主极点补偿
（1）增加主极点（P368图7.8.4）
（2）改变主极点
2. 密勒补偿
在电压增益级上并联一个较 小的电容Cc，可达到减小主极点 和增大第二极点的效果，从而实 现稳定的运算放大器。

## Slide 29: 电容滞后补偿（改变主极点） 在放大器时间常数最大的那一级里
并接补偿电容C。
0.01
0.1
1
10
1000
A/dB
80
60
40
20
0
－20
－40
－45°
－20dB/10倍频程
－135°
－40dB/10倍频程
加电容补偿后 的开环特性
0.001
－
20dB/10倍频程
－60dB/10倍频程
－60dB/10倍频程
( f1 )
100
( f3 )
( f1′ )
(补偿后的开环带宽)
( f2 )
(补偿后的闭环带宽)
A1
A2
Ro1
C
Ri2
f / kHz
0
1 1
A′f＝ F′ ＝ .1 (20dB)
b′ (－45°)
a′
(－135°) －225°
－40dB/10倍频程
(－225)°

## Slide 30: 集成运放中的密勒补偿电容

## Slide 31: 7 反馈放大电路
小结 掌握：判断反馈放大电路的类型
掌握：深度负反馈条件下的闭环增益计算 掌握：根据要求设计反馈放大电路
预习：模拟运算电路（第2章）
作业
P378 7.5.2 重要！
7.4.4 , 7.4.5
3
31
练习（不交）： P374: 7.2.1, 7.2.2, 7.2.
自学 FA Design: P355: 例 7.6.1