## Slide 1: 第六章 模拟集成电路
6.1 差分放大电路 （书中6.1&6.2）
1 概念的引入 (6.2.1)
2 长尾式差放
3 带电流源的差动放大器 (6.2.2)
4 电流源(6.1.1)
5 电流源负载的双入单出差放 (P271)
6 FET差放(6.2.3)
6.2 集成运算放大器（书中6.4）

## Slide 2: 6.1 差分(差动)放大器 Differential Amplifier 1. 概念的引入 多级高增益的直接耦合放大器存在零漂问题、噪声问题。 假设每级电路自身会产生10mV零漂（或噪声幅度），
Av1=20
Av2=20
Av3=20
vo=4.21V
vi=0
vo1=10mV
vo2=210mV
目标：只放大有用信号，抑制零漂和环境噪声干扰。 总是第一级的影响最大!  输入级有优异的抗干扰性能。 实用的通用放大电路基本结构：
差分 输入级
增益级 输出级
vi
vo

## Slide 3: 6.1 差分(差动)放大器
1. 概念的引入
目标：只放大有用信号，抑制零漂和环境噪声干扰。
两个信号之差可以抵消干扰，保留有用信号。
（1）差分放大的概念：
• 放大信号之差（差模放大）；
• 削减信号之和（削弱干扰，共模抑制）。
信号线1
v
1
v2
信号线2
通常，处于相同 环境和电路中的
信号收到的干扰 非常相似。

## Slide 4: 1. 概念的引入
 v1  v2
信号v1、v2分别接入差分放大器的两个输入端.
差模信号：vID
2
v
v  v
 1 2
共模信号： IC
 1
IC
2
v  v
v
ID
2
IC
2
v  v
v
ID
2
O VD ID VC IC VD 1
VC
v1  v2
A v  A v  A
(v  v2 )  A
输出信号： v
其中，AVD为差模电压增益；AVC为共模电压增益。
（2）差模、共模
v
v1= vIC + 0.5vID
vID
v2= vIC - 0.5vID t
v
vIC
理想输出：vO= AVD vID
理想： 差模增益大， 共模增益为0。
t
Differential-mode Common-mode

## Slide 5: （1）结构分析
2. 长尾式差放
v1
T2
v2
vO1 vO2
差模和共模无差别放大，不能解决共模抑制问题！ 如何同时获得大的差模信号增益和小的共模信号增益？
T1 T1
v
1
考虑简单的对称共射放大电路（左右完美对称）：
VCC VCC
T2
v2
Rc1 Rc1
Rc2 Rc2
vO1 vO2
Re1
Re2
v1
v1
rbe1
A  vo1
  1 (RC1 //RL )
vo1
Av1
1 ( RC1 //RL )
  
v1 rbe1  (1  1 )Re1
大，用于差模信号
大Re1则增益小，用于共模信号

## Slide 6: （1）结构分析
2. 长尾式差放
T1
v1
vO1
VCC
T2
v2
Rc1
Rc2
vO2
Re
长尾式差放的结构：（左右完美对称，合并射极电阻）
直观分析差模信号、共模信号分别 作用时的区别：
①只考虑共模信号
差模 vID=0，则 v1= v2= vIC
此时，左右对称，Re起作用。
②只考虑差模信号
共模 vIC=0，则 v1= 0.5vid= -v2
此时，左路增量等于右路减量，
Re不起作用。
抑制共模
(零漂、干扰)

## Slide 7: 2. 长尾式差放
（2）基本工作原理（小信号分析）
① 只考虑共模信号
v1c = v2c = vic
② 完全对称：可单边分析
③ 选择阻值大的 Re
获得极小的共模增益。
T1
v1
vO1
VCC
Rc1
2Re
T1
v
1
vO1
VCC
T2
v2
Rc1
Rc2
vO2
Re
1 ( RC1 //RL )
Avc1  
rbe1  (1  1 )  2Re
完美对称时，Avc2 = Avc1
共模增益分析：
共模 单边

## Slide 8: 2. 长尾式差放
（2）基本工作原理（小信号分析）
T1
v1
vO1
VCC
T2
v2
Rc1
Rc2
vO2
ve Re
完美对称时，Avd2 = Avd1
差模增益分析：
① 只考虑差模信号时：
iRe=0
② 完全对称
连体处为差模地！
ve=0
T1
v
1
vO1
VCC
T2
v2
Rc1
R
c2
vO2
差模
ib1= - ib2
v1 = - v2 = vid / 2
ie1= - ie2
③ 差模增益
be1
Avd1
r
1 ( RC1 //RL )
 

## Slide 9: （3）两个结构要点
1=2=
VBE1=VBE2= VBE
rbe1= rbe2= rbe
ICBO1=ICBO2= ICBO RC1=RC2= RC
高度匹配！集成电路技术能满足此要求。
① 对称性十分重要！
② 大的尾电阻
Re(阻值大，故称长尾)，抑制共模增益
2. 长尾式差放
T1
v1
vO1
VCC
T2
v2
R
c1
Rc2
vO2
ve Re
也可以双电源
-VEE

## Slide 10: （4）静态工作点分析
T1
VCC
T2
Rc1
Rc2
+ vO -
(+6V)
+ +
vO1 vO2
- -
Re
-VEE (-6V)
Rb1
+
vS1
-
Rb2
+
vS2
-
忽略Rb上的压降 (ib和Rb都很小)：
V =V ≈ V
B1 B2 S
B1
BE
EE
Re
V
I =
Re
V
 (V )
IRe
IC1 =IC2

2
IC1
IB1 =IB2


VCE1 =VCC  VEE  IC1 ( Rc1  2 Re )
2. 长尾式差放
静态平衡条件：左右支路完全对称； 若已知信号源直流分量为VS
注：有负载时，Rc1 应以Rc1 //RL1代替。

## Slide 11: （5）动态小信号分析
vs1 = -vs2 = vsd/2
② 共模参数（Avc、Ric、Ro）
只考虑共模信号
vs1 = vs2 = vsc
T1
-
VCC
T2
Rc1
Rc2
-
+ vO -
+ +
vO1 vO2
(+6V)
R
e
-V
EE
(-6V)
Rb1
+
vS1
-
Rb2
+
vS2
-
2. 长尾式差放
差模和共模要分别分析。
vs1 = vsc+ vsd / 2 vs2 = vsc - vsd / 2
① 差模参数（Avd、Rid、Ro）
只考虑差模信号，连接点等效接地
注意：分析结果与负载连接方式有关，
分为 双端差动输出 单边输出。
此外，对于某一边输入接地的特例，也称为单端输入。

## Slide 12: （5）动态小信号分析
2. 长尾式差放
① 差模参数（Avd、Rid、Ro）
T1
T2
Rc2
+ vo -
Rb1
+
0.5vsd = vs1
-
Rb2
+
vs2 = -0.5vsd
-
RL
Rc1 vo1
b
be
 RL
 
R  r
o
o1 o2
=
vd
v v  v
A 
vsd vs1  vs2
s1
2v
2vo1

双出差模电压增益：
vo2 = -vo1
与单管
共射放 大增益 相同
差模交流通路
2
RL
RL  Rc //
差模输入电阻
Rid
2  Rb  rbe 
输出电阻
Ro  2Rc
双端输出差模电压：vo=vo1-vo2 差动输入电压： vsd=vs1-vs2=2vs1

## Slide 13: （5）动态小信号分析
2. 长尾式差放
① 差模参数（Avd、Rid、Ro）
T1
T2
Rc1
Rc2
Rb1
+
0.5vsd = vs1
-
Rb2
+
vs2 = -0.5vsd
-
vo1 vo2
2
Avd
  
2  Rb  rbe 
vo1
Avd1 
vs1  vs2
2vs1
 RL
vo1

单出差模电压增益：
是双出 差模输 出增益 的一半
差模交流通路
RL  Rc //RL
差模输入电阻
Rid
2  Rb  rbe 
输出电阻
Ro  Rc
单端输出电压：vo=vo1 差动输入电压： vsd=vs1-vs2=2vs1
RL

## Slide 14: （5）动态小信号分析
2. 长尾式差放
②共模参数（Avc、Ric、Ro）
T1
T2
Rc2
+ vo -
Rb1
+
vsc = vs1
-
Re
Rb2
+
vs2 = vsc
-
RL
Rc1 vo1
双端输出共模电压
vo = vo1 - vo2 = 0
vo2 = vo1
sc
vc
v
A  vo  0
共模输入电阻
 
id
b
be
2
R  1  R  r
 1+  2R 

e 
共模交流通路 两输入端实际是并联的对地电压
输出电阻（与差模相同）
Ro  2Rc

## Slide 15: （5）动态小信号分析
2. 长尾式差放
②共模参数（Avc、Ric、Ro）
T1
Rc2
Rb1
+
vsc
-
Re
Rb2
+
vsc
-
Rc1 vo1
vo2
单端输出共模电压 vo = vo1
o1
v
vsc
Avc1 
共模交流通路 两输入端实际是并联的对地电压
共模输入电阻
1
2
Rid
  Rb  rbe  1+   2Re 
输出电阻（与差模相同） Ro
Rc
RL T2
 
2Re
Rb  rbe  (1   )2Re
RL
 
只看T1支路
 RL

## Slide 16
CMR
Avd
Avc
K 
CMR
dB
A
vd
Avc
K  20 lg
，或
CMR
L
e
b
be
 Re
 RL 2( Rb  rbe )
 
R  2R 
R  r
双出：KCMR  
单出：K
差放的总输出：
)
vd
v
Avd vsd
vsc
o  Avdvsd  Avcvsc
Avcvsc
A vsd (1 


A v

vd sd  1

KCMRvsd 
 Avd vsd 共模抑制比足够大时，共模输出可忽略不计
（6）共模抑制比KCMR
2. 长尾式差放

## Slide 17: +VCC
vi1
RC
T
1
Rb
RC
T
2
Rb
vi2
RE
–VEE
调零电位器：调节左右平衡使静态差模输出为0
+ vo -

## Slide 18: 3. 带恒流源的差动放大器
电流源（恒流源）代替Re：
动态电阻ro大 直流电阻小（易于偏置）
IC中大电阻占用面积大，且不精确。
T1
-
V
CC
T2
Rc1
Rc2
-
+ vO -
+ +
vO1 vO2
(+6V)
Re
-V
EE
(-6V)
Rb1
+
vS1
-
Rb2
+
vS2
-
IE
2Re
VEE
RL
Re 电阻大存在的问题： Avc1  
Same Q
Avc1 Re
静态工作点：
2
IE
IC1 =IC2

电路分析：
差模、共模小信号分析： ro代替Re
Summary: P270 Table 6.2.1

## Slide 19: 6.1 差放-长尾差放
19
小结
掌握：长尾差放的电路结构 掌握：静态工作点分析、差模分析、共模分析 掌握：共模抑制比的概念
预习：电流源电路
作业
P316: 6.2.2； P317: 6.2.5；