## Slide 1: 4. 温度的影响
iB
25ºC
50ºC
(2)温度对输出特性的影响
iC
vBE
温度升高，vBE减小
vCE
温度升高，ICBO、ICEO、 β增大 输出特性曲线上移
4.1.4 晶体管的主要参数
(1)温度对输入特性的影响

## Slide 2: 4.1.5 半导体三极管的型号
国家标准对半导体三极管的命名如下:
3 D G 110 B
第二位：A锗PNP管、B锗NPN管、
C硅PNP管、D硅NPN管
第三位：X低频小功率管、D低频大功率管、
G高频小功率管、A高频大功率管、K开关管
用字母表示同一型号中的不同规格 用数字表示同种器件型号的序号 用字母表示器件的种类 用字母表示材料
三极管

## Slide 3: 4.1.5 半导体三极管的型号
MHz
参 数 型 号 | PCM mW | ICM mA | VBRCBO V | VBR CEO V | VBR V | EBO | ICBO μA | fT
3AX31D 125 |  | 125 | 20 | 12 |  | ≤ 6 |  | *≥ 8
3BX31C 125 |  | 125 | 40 | 24 |  | ≤ 6 |  | *≥ 8
3CG101C 100 |  | 30 | 45 |  |  | 0.1 |  | 100
3DG123C 500 |  | 50 | 40 | 30 |  | 0.35 |  | 
3DD101D 5W |  | 5A | 300 | 250 | 4 | ≤ 2mA |  | 
3DK100B 100 |  | 30 | 25 | 15 |  | ≤ 0.1 |  | 300
3DG23 250W |  | 30A | 400 | 325 |  |  |  | 8

## Slide 4: 4.2 基本共射极放大电路
4.2.1 放大的概念
Av
直流电源
+
vi
_
+
vo=Avvi
_
1. 放大的对象：主要放大微弱(small signals)、变化(ac)的信 号 ，使信号的电压/电流/功率得到放大！
2. 晶体管放大特性的实质：直流能  交流能
三极管也是一种换能器。
3. 信号可展开为多个正弦信号的叠加，分析时采用正弦信号。

## Slide 5: 4.2 基本共射极放大电路
(a)
c
e
iE
iC
b
(b)
e
b
(c)
输出 回路
输入
回路
c
b
iB iB
三极管放大电路有三种基本形式：
iC iE
c e
共射放大器
共基放大器
共集放大器
管子要工作在放大区! 管子要工作在放大区! 管子要工作在放大区!
Je正偏,Jc反偏 Je正偏,Jc反偏 Je正偏,Jc反偏
4.2.1 放大的概念

## Slide 6: 4.2 基本共射极放大电路
T
+
vBE -
4.2.2 电路结构
RB
vO
VCC
RC
+
vs
-
VBB
+
vCE
-
iB
iC
iE
放大元件 T 工
作在放大区， 要保证集电结 反偏，发射结 正偏。iC=iB
（1）基本共射放大电路
（原理性电路）
-基极电源与基极电阻使发
-集电极电源为电路提
供能量，并保证集电 结反偏。
-集电极电阻，将变化
的电流转变为变化的
电压。
射结正偏
-交流信号源叠加在VBB上

## Slide 7: 4.2 基本共射极放大电路
CC
vi
vo
RB
VBB
RC
T
+
-
+
-
1 2
耦合电容C 、C 隔离输
入、输出与电路的直流 联系，同时能使交流信 号顺利输入输出。
注意耦合电容的极性。 (仅考虑直流电源时的 高电平端接正极)
（2）阻容耦合的 基本共射放大电路
4.2.2 电路结构
交流信号源 实现共地
C1
+
C2 + |  | V

## Slide 8: 4.2 基本共射极放大电路
RC
RB C1
C
2
T
+
vi
-
+
vo
-
R
L
+
+
4.2.2 电路结构
（3）实用的共射放大电路
VCC
使用两个电源， 欠缺实用性。
改单电源供电

## Slide 9: 4.3 基本放大电路的分析方法
总信号 = 动态信号 + 直流分量；可分别进行分析。 第一步，静态分析（工作在放大区） 第二步，动态分析（信号的放大效果）
vCE
iC
iB
i
B
vBE
0

## Slide 10: 4.3.1 静态分析
DC Analysis
）
静态分析有两种方法：
一、近似计算法 二、图解分析法（Graphical Analysis
分析路径：直流通路
IB
IC
+
VCE
-
确保静态工作点Q位于放大区
分析对象：Q（Quiescent) (IB、IC和VCE的值？)

## Slide 11: 4.3.1 静态分析 一、提取直流通路
VCC
RC
RB C1
C
2
T
+
-
+
vo
-
R
L
做静态分析，只看直流信号。
电容开路
电容开路
直流通道 R
B
VCC
R
C
vi=0交流信号置零
+
+
I
BQ
ICQ
+
VCEQ
-

## Slide 12: 4.3.1 静态分析
IBQ
RB称为基极偏置电阻， IBQ称为基极偏置电流。
VCC
RB
RC
CC
BEQ
BQ
RB
V V
I 
 VC C  0.7
RB
RB
 VCC
ICQ
+ VCEQ
-
ICQ VCEQ
  IBQ
 VCC  ICQ RC
CC BE
V 远大于V 时
例如，工程上若可接受10%误差， 则VCC>10VBE时就可以忽略VBE了。
+
-
V
BEQ
二、近似计算法（从发射结正偏着手）

## Slide 13: 4.3.1 静态分析
例：用估算法计算静态工作点。
已知：VCC =12 V，RC =4 k，
RB =300 k，=37.5。
注意：ICQ 是IBQ的倍，即大了几十~几百倍。
IBQ通常几十~几百微安，ICQ 通常几~几百毫安。
BQ
300k
解： I
RB
 VCC -0.7  12
 0.04mA  40μA
ICQ
  IBQ  37.5 0.04mA  1.5mA
VCEQ
 VCC  ICQ RC  12 1.5 4  6V
RB RC
IBQ
I
VCC
CQ
VCEQ
二、近似计算法----算例

## Slide 14
06:38
练习：已知T的VBEQ=0.6V，ICEO和VCES可忽略不计，试分析当
S分别接通A、B、C三个位置时，T的工作区域？并估算IC。
（1）接A，
IB ≈ 12/(40 k) = 0.3 mA
βIB = 80*0.3 mA > ICMAX
所以工作在饱和区。
IC ≈ 12/(4 k) = 3 mA;
（2）接B，
IB ≈ 12/(500 k) = 24 uA
βIB = 80*24 μ = 1.92 mA = IC
工作在放大区；
（3）接C，vBE<0，截止区；
IC ≈ 0
解：ICMAX = 12/(4 k) = 3 mA

## Slide 15: 4.3.1 静态分析
iB
vBE
0
直流通道
RB
RC
从发射结正偏着手
(1) 三极管的输入特性。
(2)电阻RB： vBE=VCC – iBRB
V
CC
RB
VCC
Q
与输入特 性的交点 就是Q点
(1)输入回路
VCC
IBQ
IBQ
VBEQ
+
-
V
BEQ
三、图解分析

## Slide 16: 4.3.1 静态分析
IC
+ VCE
-
(1) 三极管的输出特性。
(2)电阻RC： VCE=VCC – ICRC
iC
vCE
0
VCC
Q
直流 负载线
与输出特 性的交点 就是Q点
IBQ
直流通道
RB
VCC
R
C
C
VCC
R
(2)输出回路
I
CQ
V
CEQ
三、图解分析

## Slide 17: 4.3.2 动态分析
AC Analysis
Ri Ro
17
分析对象： Av
动态分析有两种方法：
一、图解分析法 二、小信号模型分析法
（微变等效电路法)
分析路径：交流通路

## Slide 18: 4.3.2 动态分析
AC Analysis
RB
RC
T
+
v
i
-
+
vo
-
RL
一、交流通路
电阻和晶体管不变； 耦合、旁路电容短路； 直流电压源置零（接地）。
ic
ib
17

## Slide 19: 4.3.2 动态分析
06:38
'
c L
vce
 vo  i R
交流负 载线
Q
I
BQ
VCC
VCC
RC
iC
vCE
RL
过Q点作交流负载线，斜率为：
1
19
交流通路
二、图解分析法
'
L L C
R =R / / R
（1）交流负载线

## Slide 20: 4.3.2 动态分析
06:38
iB
vBE
Q
Q
vo = vce
怎么变化？
假设vBE有一微小的变化
ib
t
ib
t
i
c
t
vi
t
i
C
vCE
vce
t
20
'
c L
vce
 vo  i R
ic   ib
vce反相
二、图解分析法（2）动态工作情况分析

## Slide 21: 4.3.2 动态分析
t
t
t
t
t
vi
0
vBE VBEQ
0
iB
IBQ
0
iC
ICQ
0
vCE
VCEQ
0
vo
0
t
二、图解分析法（2）动态工作情况分析

## Slide 22: 4.3.2 动态分析 二、图解分析法
vCE
vo
如果Q点过低，信号进入截止区
输入截止失真，vce失真！
NPN共射放大的顶部失真
ib
iB最小为0， 发射结截止
iC最小为0 vO最大约VCC
iC
（3）静态工作点与非线性失真

## Slide 23: Q点过高，信号进入饱和区
饱和失真
ib
输入
vo
输出波形
iC
vCE

## Slide 24: 图解法总结
VCC
Q
RC
直流负载线
IBQ
R L
交流负载线,斜率为  1
iC
VCC
vCE
VCEQ
ICQR’L
V
CES
VCEQ - VCES ≈VCEQ
ICQ
不失真输出动态范围:
VOPP≈2*min(ICQR’L ,VCEQ )

## Slide 25: 静态工作点对波形失真的影响
在放大电路中，输出信号应该成比例地放大输入 信号（即线性放大）；如果两者不成比例，则输出 信号不能反映输入信号的情况，放大电路产生非线 性失真。
为了得到尽量大的输出信号，要把Q设置在交流 负载线的中间部分。如果Q设置不合适，信号进入截 止区或饱和区，造成非线性失真。

## Slide 26: 最大不失真输出电压
由于受晶体管截止和饱和的限制，放大器的不失真输出 电压有一个范围，其最大值称为放大器输出动态范围。
静态工作点偏低时，因受截止失真限制，其最大不失真 输出电压的幅度为
Vom  ICQ R ' L
静态工作点偏高时，而因饱和失真的限制，最大不失 真输出电压的幅度则为
Vom  VCEQ  VCES
输出动态范围 Vopp=2Vom

## Slide 27: 4.2 & 4.3 BJT共射放大电路分析
27
本节小结
掌握：直流通路、交流通路 掌握：静态分析计算方法； 掌握：利用图解法分析Q点和非线性失真 预习：BJT的小信号分析法
作业（下周一交）
4.2.1；4.3.5
问题？